## Slide 1: 74芯片参数测试

## Slide 2
实验项目目标与计划

## Slide 3
封装厂商
芯片制造厂商
IC 设计
晶圆制造
封装
封装芯片测试
晶圆测试
晶圆验收
&可靠性
系统级测试
设计团队
初始设计
验证团队
测量芯片性能
设计团队
更新推动新设计
IC 设计
晶圆制造
封装
封装芯片测试
晶圆测试
晶圆验收
&可靠性
系统级测试
第二次
流片
产品工程团队
负责芯片的特性和规格表的开发
测试团队
制定Test Plan
IC 设计
晶圆制造
封装
封装芯片测试
晶圆测试
晶圆验收
&可靠性
系统级测试
测试范围
互相结合
第一次
流片
量产
完成产品
新芯片需要进行多次测试

## Slide 4
IC 设计
晶圆制造
封装
封装芯片测试
晶圆测试
晶圆验收
&可靠性
系统级测试
设计团队
初始设计
验证团队
测量芯片性能
设计团队
更新推动新设计
IC 设计
晶圆制造
封装
封装芯片测试
晶圆测试
晶圆验收
&可靠性
系统级测试
产品工程团队
负责芯片的特性和规格表的开发
测试团队
制定Test Plan
IC 设计
晶圆制造
封装
封装芯片测试
晶圆测试
晶圆验收
&可靠性
系统级测试
测试范围
完成产品
哪个环节需要用到测试?
集成电路测试人才的技能和知识要求：
知识：测试器件的参数意义及测试方法
技能：测试电路搭建
测试测量仪器使用
测试开发流程
测试程序代码编写

## Slide 5: 目标：学习74芯片参数测试所需的知识和技能
知识和技能 | 实验环节 | 学时
测试器件的参数意义及测试方法 | 验证实验：74芯片参数测试 指导书p129-p152 | 4
测试电路搭建 测试测量仪器使用 | 综合实验：74芯片手动测试实验 指导书p153-p154 | 2
测试开发流程 测试程序代码编写 | 综合实验：74芯片自动测试实验 指导书p154-p155 | 2

## Slide 6
74芯片基本概念

## Slide 7: 背景信息
当前数字集成电路技术发展迅速，集成电路方面的测试技术应用越来越广泛，随之测试技术操作过程也变得越来越复杂。我们在本课程中将以74芯片为例，完成对数字集成电路的直流和交流参数测试。
74芯片名称的由来： 74芯片的门电路基本上都是上下各有7个脚，每个芯片里面有4个门电路单元（非门除外），所以叫74芯片，后来又有了军用级的叫54芯片。
74、54系列包括门电路、触发器、缓冲器、比较器、译码器、寄存器等各种数字功能电路。

## Slide 8: 常见的74系列芯片
反相器 驱动器：LS04 LS05 LS06 LS07 LS125 LS240 LS244 LS245
与门 与非门： LS00 LS08 LS10 LS11 LS20 LS21 LS27 LS30 LS38
或门 或非门 与或非门： LS02 LS32 LS51 LS64 LS65
异或门 比较器：LS86
译码器：LS138 LS139
寄存器：LS74 LS175 LS373

## Slide 9: 74芯片测试典型参数
74芯片测试参数 | 
1 | 导通电源电流ICCL
2 | 截止电源电流ICCH
3 | 低电平输入电流IIL
4 | 高电平输入电流IIH
5 | 输出高电平电压VOH
6 | 输出低电平电压VOL
7 | 电压传输特性测试
8 | 逻辑功能测试

## Slide 10
74芯片参数测试实验

## Slide 11: 实验准备
硬件 |  | 软件 | 
IECUBE-3839 |  | LabVIEW | 
74芯片 DUT板卡 |  | IECUBE-3839测试仪器软面板 | 
测试附件 | 示波器探头（2个） 数字万用表探头（2个） 40-pin逻辑分析仪输入线缆（1根） USB线缆（1根） 220V电源线（1根） | IECUBE-3839集成电路参数测试实验软件 | 
元器件 （用于ADC手动测试实验） | 74LS00（74芯片） 电阻 杜邦线若干 |  | 

## Slide 12: 验证实验：74芯片参数测试
实验目的：
  学习74芯片的典型参数意义及测试方法
主要软硬件：
实验过程：
  将74芯片 DUT板卡插在IECUBE-3839顶部插槽上；
  打开IECUBE-3839集成电路参数测试实验软件；
  按照实验指导书74芯片参数测试实验1-实验6的步骤完成实验。
硬件 |  | 软件 | 
IECUBE-3839 |  | IECUBE-3839集成电路参数测试实验软件 | 
74芯片 DUT 板卡 |  |  | 

## Slide 13: 综合实验：74芯片手动测试实验
实验目的：
  学习74芯片测试电路搭建及测试测量仪器使用
主要软硬件：
实验过程：
  按照实验指导书中的电路原理图在IECUBE-3839的面包板上搭建电路；
  基于IECUBE-3839测试仪器软面板和提供的软件程序完成测试。
硬件 |  | 软件 | 
IECUBE-3839 |  | IECUBE-3839测试仪器软面板 | 
元器件 | 74LS00（74芯片） 电阻 杜邦线若干 |  | 

## Slide 14: 综合实验：74芯片自动测试实验
实验目的：
  学习74芯片测试开发流程及测试程序代码编写
主要软硬件：
实验过程：
  将74芯片 DUT板卡插在IECUBE-3839顶部插槽上；
  基于实验指导书及提供的74芯片自动化测试程序代码框架完成测试系统开发。
硬件 |  | 软件 | 
IECUBE-3839 |  | LabVIEW | 
74芯片 DUT 板卡 |  |  |